## Slide 1: 1. АСУ (автоматизированная система управления) медицинским учреждением

## Slide 3: 2. Медицинские приборно-компьютерные системы (МПКС)

## Slide 4: МПКС предназначены для информационной поддержки и/или автоматизации диагностического и лечебного процесса, осуществляемых при непосредственном контакте с организмом пациента.

## Slide 5: МПКС состоит из медицинского прибора, вычислительного устройства и программного обеспечения, которое обеспечивает вычисление следующих функций:
управление работой медицинского прибора;
регистрацию и хранение полученных данных;
всесторонний анализ полученных данных и формирование управляющих воздействий;
представление результатов анализа в виде заключения или в форме управляющих воздействий на организм.

## Slide 6: Классификация МПКС по назначению:
2.1. системы функциональной диагностики;
2.2. мониторные системы;
2.3. системы обработки медицинских изображений;
2.4.системы лабораторной диагностики;
2.5. системы лечебных воздействий;
2.6.системы замещения жизненно важных функций организма и протезирования.

## Slide 7
2.1. Компьютерные системы функциональной диагностики
предназначены для анализа таких электрофизиологических показателей, как
электроэнцефалограмма (ЭЭГ),
электрокардиограмма (ЭКГ),
электромиограмма (ЭМГ),
реограмма (РГ),
вызванные потенциалы (ВП) мозга и др.

## Slide 8: 2.1.1. Состав кардиоанализатора
Электронный блок пациента
Интерфейсный блок для связи с компьютером через порт USB
Электроды, датчики, кабели и другие принадлежности
Компакт-диск с программно-методическим обеспечением для ОС Windows
Компьютер (типа Pentium, Athlon, Celeron) или аналогичный NoteBook, принтер

## Slide 9
12-канальный компьютерный электрокардиоанализатор АЛЬТОН -12K

## Slide 10: Диагностический комплекс для проведения нагрузочных и других функциональных электрокардиографических проб АЛЬТОН-ТЕСТ

## Slide 11: 2.1.2. Электроэнцефалографические исследования "Энцефалан-ЭЭГ"
Осуществляются как в телеметрическом, так и в автономном режиме (с возможностью накопления на карту памяти и последующей обработки), как в кабинете врача, так и в больничной палате, на дому у пациента, в машине скорой помощи, в полевых условиях.

## Slide 12: Запись ЭЭГ

## Slide 13: В процессе записи ЭЭГ можно отмечать значимые события установкой маркеров, определенных пользователем.

## Slide 14: Комплект оборудования «ЭНЦЕФАЛАН-ВИДЕО» для цифрового ЭЭГ-видеомониторинга

## Slide 15: Спектральный анализ ЭЭГ-сигналов по всем отведениям в топическом виде, в виде топографических карт и табличных значений

## Slide 16: 2.1.3. ЭНМГ "Электронейромиография" - это исследование периферической нервной системы.
Нейромиоанализатор НМА-4-01 «НЕЙРОМИАН»

## Slide 17: Во время проведения ЭНМГ аппаратом производится импульс и проверяется ответная реакция мышечного волокна на сигнал, что позволяет определить следующее: Способность сокращения мышцы в ответ на стимул. Количество и качество прохождения импульса по нервным волокнам. Скорость проводимости импульса. Локализацию поражения нерва при его наличии.

## Slide 18: Методики электромиографических исследований
СПИ моторные
СПИ–сенсорные
F–волна

## Slide 20
H-рефлекс
Мигательный рефлекс

## Slide 21
Поверхностная ЭМГ-экспресс Позволяет оперативно исследовать большое число мышц с применением различных нагрузок.
Игольчатая ЭМГ Позволяет записать активность введения, спонтанную активность, ПДЕ и интерференционный паттерн.

## Slide 22: 2.1.4. Исследования слуховых ВП

## Slide 24: 2.1.5. Исследования зрительных ВП на вспышку света
Исследование зрительных ВП дает возможность получить объективную информацию о состоянии зрительного нерва, объективно оценить остроту зрения и ее корригируемость, провести дифференциальную диагностику функциональных и органических нарушений, провести оценку зрительных нарушений и их динамику при лечении.

## Slide 25
Исследования соматосенсорных ВП
Исследования зрительных ВП на вспышку света

## Slide 26: Оптическая когерентная томография
Оптическая когерентная томография – это метод исследования тканей глаза, позволяющий прижизненно получить изображение при помощи инфракрасного излучения в высоком пространственном разрешении.

## Slide 27: 2.1.6. Реографы-полианализаторы РГПА-6/12 “РЕАН-ПОЛИ” для комплексного исследования параметров кровообращения
Реографы-полианализаторы для комплексного исследования параметров кровообращения "РЕАН-ПОЛИ" разработаны на базе сигнального процессора ADSP-2181 KS-133 и 22-разрядных АЦП, выпускаются в 8 модификациях и обеспечивают регистрацию и анализ сигналов импедансной плетизмографии (реографии) по 6 каналам и физиологических сигналов по 6 полиграфическим каналам в любом сочетании: электрокардиограммы (ЭКГ), фотоплетимзограммы (ФПГ), кожно-гальванической реакции (КГР), сейсмокардиограммы (СКГ), пневмограммы (ПГ), температуры, давления.

## Slide 29: Топографическое картирование основных количественных показателей мозгового кровообращения.
Реализовано топографическое картирование основных показателей мозгового кровотока (контролируются бассейны сонных, позвоночных и средних мозговых артерий) как в процессе съема, так и при обработке. Может быть одновременно выбрано несколько показателей из списка, характеризующих пульсовое кровенаполнение, эластико-тонические свойства артерий и тонус вен. На трехмерных моделях головы отражается пространственное распределение анализируемых характеристик. Такое представление облегчает восприятие врачом особенности регионарного кровотока и наличие межполушарной асимметрии.

## Slide 30: Программа оценки состояния на основе анализа сердечного ритма
Математический анализ сердечного ритма с представлением кардиоинтервалограммы, гистограммы, спектрограммы, скаттерграммы, таблицы расчетных статистических и спектральных показателей. Возможность сопоставления скаттерграмм по двум фрагментам записи путем их наложения (разными цветами) друг на друга. Настройка параметров визуализации скаттерграммы (точками и/или линиями, признак сглаживания скользящим окном настраиваемого размера, цвет, размер, границы диапазонов).

## Slide 31: СОВОКУПНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Программное обеспечение позволяет проводить анализ полученных данных на различных временных интервалах, в необходимых комбинациях с применением разнообразных методов компьютерной обработки и визуализации.
Синхронная регистрация ЭЭГ, РЭГ, СМА и других сигналов с возможностью сжатого представления в едином временном масштабе трендов физиологических показателей позволяет расширить диагностические возможности при исследовании различных заболеваний и нарушений.

## Slide 32
2.2. Мониторинг пациентов
предназначен для наблюдения за состоянием физиологических параметров больных, экспресс-анализ и оповещения врачебного персонала о критических и предкритических состояниях пациентов по значениям контролируемых параметров, накопления и хранения информации с целью выявления неблагополучной динамики жизненно важных показателей состояния больных.

## Slide 33: Классификация мониторных систем по назначению:
операционный мониторинг;
кардиомониторирование в период оказания экстренной медицинской помощи;
мониторинг больных отделений интенсивной терапии;
суточное мониторирование электрофизиологических показателей;
телеметрия электрофизиологических сигналов;
индивидуальный мониторинг жизненно важных параметров (аутотрансляция по телефону);
мониторинг интегрального состояния жизненно важных физиологических систем стационарных больных.

## Slide 34: Центральная мониторная станция Acuity
Центральная станция Acuity предлагает гибкие решения для мониторинга и позволяет подключать мониторы по проводной или беспроводной связи. Простой легкий в использовании интерфейс для мониторинга до 60 пациентов с одного компьютера. Отображение данных пациента в режиме реального времени, до 96 часов максимально подробной информации о кривых и событиях ST и аритмиях.

## Slide 35: Монитор пациента

## Slide 36: Дисплей ЭЭГ

## Slide 38: 2.3. Клиническая лабораторная диагностика представляет собой диагностическую процедуру, состоящую из совокупности исследований in Vitro биоматериала человеческого организма, основанных на использовании гематологических, общеклинических, паразитарных, биохимических, иммунологических, серологических, молекулярно-биологических, бактериологических, генетических, цитологических, токсикологических, вирусологических методов, сопоставления результатов этих методов с клиническими данными и формирования лабораторного заключения.

## Slide 39: 2.3.1. Биохимический анализатор
Назначение: определение химических веществ в жидких средах организма, а именно в сыворотке и плазме крови, моче, ликворе и других жидких средах с аналогичными реологическими свойствами. Область применения: лаборатории лечебно - профилактических, специализированных и научно исследовательских учреждений медико-биологического профиля.

## Slide 40: 2.3.2. Иммуногематологический анализатор
Биохимический анализ крови — это лабораторный метод исследования, использующийся в медицине, который отражает функциональное состояние органов и систем организма человека. Он позволяет определить функцию печени, почек, активный воспалительный процесс, ревматический процесс, а также нарушение водно-солевого обмена и дисбаланс микроэлементов. Биохимический анализ помогает грамотно поставить диагноз, назначить и скорректировать лечение, а также определить стадию заболевания.

## Slide 41
3. Обработка изображений
является многоплановой задачей фильтрации сигналов, геометрической коррекции, градиентной коррекции, усиления локальных контрастов, резкости, восстановления изображения и др.

## Slide 42
Главные Элементы Станция AS_GSV Обработки и Визуализации Медицинских Изображений
Графическая База Данных – как Графическая История Болезни
Navigator работы с DICOM файлами в Графической Базе Данных (Graphical DataBase)
Профессиональная 2D Обработка и Визуализация DICOM серий
PDF документ
Patient Data House (Хранилище) и Graphical DataBase
Предпечатная Обработка и Просмотр для печати обработанных изображений
Потоковая Обработка Реального Времени (XA, RF) 16b кадры (до 60 fps форматом 1k*1k)
Субтракция Реального Времени (DSA)
16b images (до 30 fps форматом 1k*1k)
Зонная Обработка Реального Времени 16b серий и одиночных кадров

## Slide 43
Радиологические серии (RF, DF, VF, CR, RG)
Slides – Screen shots обработок
Film 1 – Обработка 8b DICOM серии
Ангиографические серии (AS, XA, DSA)
Томографические серии (CT, MR, PT)
Ультразвуковые серии (US, EC, CD, DD)
Slides – Screen shots обработок
Film 1 – Первичная 10b DICOM серия
Film 2 – DICOM представление серии
Film 3 – Нелинейная Обработка 10b DICOM серии
Film 4 – DSA режим (Subtraction)
Film 1 – Просмотр 3D реконструкции с CT аппарата
Slides – Screen shots обработок
Slides – Screen shots обработок
Потоковая 2D Обработка (RT)
Серии кадров (Modality)
AS, XA, DSA, RF, DF, VF, CT, MR, PT, US, EC, CD, DD

## Slide 44: Ангиография
3.1.Ангиография

## Slide 45
Исходное изображение
в окне Zoom 1:1
формат 1024*1024*8b
аппарат Integris 3000 фирма Philips
(1 кадр - 1 DICOM файл)
Потоковая Обработка Реального Времени

## Slide 46
Субтракция
Zoom 1:1
формат 1024*1024*8b
аппарат Integris 3000 фирма Philips
Потоковая Обработка Реального Времени

## Slide 47
Исходное изображение
формат 1024*1024*8b
аппарат Legasy DRS фирма GE
Потоковая Обработка Реального Времени

## Slide 48
Исходное изображение
формат 1024*1024*10b
аппарат Advantx DLX фирма GE
Потоковая Обработка Реального Времени

## Slide 49
Исходное изображение
формат 1024*1024*10b
аппарат Integris 3000 фирма Philips
Потоковая Обработка Реального Времени

## Slide 50
Обработка 10 кадра
формат 1024*1024*10b
аппарат Integris 3000 фирма Philips
Потоковая Обработка Реального Времени

## Slide 51
Субтракция 10 кадра
формат 1024*1024*10b
аппарат Integris 3000 фирма Philips
Потоковая Обработка Реального Времени

## Slide 53: 3.2. Рентген

## Slide 54: 3.3. Компьютерная томография (КТ) – это исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.

## Slide 56: 3.4. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — томографический способ исследования внутренних органов и тканей с использованием физического явления ядерного магнитного резонанса.

## Slide 60: 3.4. Ультразвуковое исследование (УЗИ), сонография — неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн. Физическая основа УЗИ — пьезоэлектрический эффект.

## Slide 61
16b US DICOM
Hewlett Packard
US DICOM
Acuson
Потоковая Обработка
Реального Времени

## Slide 62: 3.5. Термография – это новый метод исследования, который позволяет зарегистрировать инфракрасное излучение тела, для того, чтобы выявить какое – либо заболевание

## Slide 63: 4. Системы лечебных воздействий
Блок управления
Задатчик воздействия
Средства воздействия
Блок контроля
Био объект

## Slide 64: Физиоактив GC
Специальное программное обеспечение GTS, с помощью которого легко определять параметры наиболее эффективной терапии для достижения конкретных медицинских целей. Все параметры и пункты меню на русском языке.
Аппарат для 2-х канальной электротерапии, вакуумтерапии, ультразвуковой терапии, комбинированной терапии

## Slide 65: Аппарат для элекротерапии с биологической обратной связью (БОС) Мио 200
Аппарат МИО 200 - это аппарат ДУО 200, в котором электротерапия дополнена БОС по двум независимым каналам поверхностной электромиографии (ЭМГ) и по одному каналу давления. Обратная связь происходит через изображение вертикальной шкалы на экране аппарата, а при подключении компьютера - через изображение огибающей интерференционной электромиографической кривой или анимационное изображение на экране компьютера, которые изменяются пропорционально машечной активности.

## Slide 66: Аппарат физиотерапевтический MEDI-LINK
Ультразвуковая терапия (1 и 3 МГц) Интерференционная терапия (2-4 полюсная) Электростимуляция (более 20 видов лечебных токов) Коротковолновая (ИКВ) терапия (27,12 МГц) Низкочастотная терапия Лазерная терапия (выбор одиночных и матричных излучателей) Электромиографический мониторинг с обратной связью (2 канала)

## Slide 67: Роботизированная больничная кровать
Вертикальное положение стоя. Такая ориентация наряду с поддержкой корпуса и тренажером для ходьбы T-Walker (включен в комплект) позволяет выполнять
упражнения на сгибание / разгибание с переменной нагрузкой в зависимости от величины угла наклона.

## Slide 68: Биологическая обратная связь в восстановительной и спортивной медицине

## Slide 69: Сенсорные беговые дорожки с БОС

## Slide 70: 5. Системы управления жизненно важных функций организма и биопротезирования предназначены для поддержания или восстановления естественных функций органов и физиологических систем больного человека в пределах нормы.

## Slide 71: Аппарат «Искусственная почка»

## Slide 72: Искусственное сердце

## Slide 73: Аппарат искусственной вентиляции легких
Прецизионный контроль и настройка позволяют улучшить синхронизацию вентилятора с пациентом и снизить энергетические затраты на дыхание пациета. EXTEND позволяет использовать рекомендации лучших специалистов при борьбе с тяжелыми случями дыхательных расстройст (например, у пациентов с респираторным дистресс-синдромом и обструктивными заболеваниями легких)

## Slide 75: Аппараты «Сердце-Легкие»

## Slide 76: Протез
Протез оснащён микропроцессором, расположеным в колене, который способен отслеживать походку человека 50 раз в секунду и самостоятельно подстраивать работу гидравлики для максимального комфорта. Вдобавок, в комплект «устройства» входит беспроводной пульт управления, с помощью которого можно переключать различные режимы работы.

## Slide 77: Биопротез
Ученые из Тель-Авивского университета (Tel-Aviv University, TAU) провели первую в мире успешную операцию, в результате которой искусственная рука-протез была подключена к живым нервным окончаниям пациента, что дало возможность пациенту не только управлять движениями протеза, но и чувствовать прикосновения к предметам.

## Slide 78
Робину Экенстаму потребовалось всего несколько занятий для обучения, после чего он стал владеть искусственной рукой как своей собственной. Он сам высказался по этому поводу весьма эмоционально: «Я двигаю мышцами, которых я не чувствовал и не использовал уже много лет. Я могу взять что угодно и почувствовать это кончиками пальцев, которых у меня нет. Это удивительно».

## Slide 79
В частности, на Международном конгрессе по протезированию и ортопедии ISPO World Congress в Лейпциге (Германия) компания BeBionic показала собственную разработку - протез кисти руки, с помощью которого человек может выполнять даже сложные манипуляции. Устройство обладает миоэлектрической системой управления, когда на сохранившемся участке конечности считываются мышечные импульсы и преобразуются в соответствующие команды для исполнительных приводов протеза.

## Slide 81: Телемедицина
Фрагмент компьютерной анестезиологической карты и цифровая фотография этапа операции при просмотре через Internet
Веб-камера с управлением через Internet в операционной лампе.

## Slide 82
Дистанционное обсуждение с коллегой из Уфы течения операции по протезированию митрального клапана, проводимой в Российском Научном Центре Хирургии.
Оснащение современного хирурга при проведении дистанционного обучения из операционой РНЦХ РАМН. (Веб-камера в операционной лампе, налобный микроскоп, радиомикрофон)

## Slide 84: Компьютер в хирургии

## Slide 88: Лапароскопическая операция: грыжа пищеводного отверстия

## Slide 91: Компьютер в стоматологии